Specifikace Vozidel

Dodavatel vyplní barevně podbarvená pole.

| Značka a model Vozidel |
| --- |
| Značka |  |
| model |  |

|  | Min. požadavek zadavatele na technické parametry | Nabízené technické parametry |
| --- | --- | --- |
| Kategorie Vozidel |
| provedení | Combi/Liftback/Hatchback |  |
| počet dveří | 5 |  |
| počet míst k sezení | 5 |  |
| Motor Vozidel | zážehový |  |
| palivo | bezolovnatý 95 - oktanový benzín (Natural 95) |  |
| min. výkon [kW] | 60 |  |
| min. točivý moment [Nm] | 130 |  |
| max. emise CO2 [g/km] | 130 |  |
| exhalační (emisní) norma | dle aktuálně platné legislativy |  |
| převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální |  |
| Objemy a hmotnost Vozidel |
| min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | 400 |  |
| min. objem palivové nádrže [dm3] | 40 |  |
| min. užitečné zatížení [kg] | 450 |  |
| Karoserie Vozidel |
| barva | v základních barevných odstínech bez metalízy |  |
| barva interiéru | tmavě šedá nebo černá; případně kombinace obou barev |  |
| Vnější rozměry Vozidel |
| min. délka [mm] | 4300 |  |
| min. rozvor [mm] | 2600 |  |
| Bezpečnost Vozidel |
| airbagy | minimálně 6 airbagů |  |
| kontrola zapnutí bezpečnostních pásů alespoň vpředu | ANO |  |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) | ANO |  |
| imobilizér | ANO |  |
| posilovač řízení | ANO |  |
| hlavové opěrky pro všechna místa k sezení | ANO |  |
| zámek řadicí páky | ANO |  |
| přední mlhové světlomety | ANO |  |
| denní svícení | ANO, automatické |  |
| Výbava a funkčnost Vozidel |
| klimatizace | mechanická nebo automatická |  |
| tempomat | ANO |  |
| centrální zamykání | ANO s dálkovým ovládáním požadovány alespoň dva dálkové ovladače (klíče) |  |
| okna | elektrické stahování oken min. předních dveří tónovaná (max. dle legislativy) vyhřívané zadní sklo |  |
| rádio | ANO originální z výroby a integrované v palubní desce vestavěná GPS navigace s aktuálními mapovými podklady |  |
| HF sada | HF - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |  |
| USB vstup | ANO |  |
| rezervní kolo | ANO |  |
| volant | výškově a podélně nastavitelný |  |
| sedadla | dělená a sklopná zadní opěradla výškově nastavitelné sedadlo řidiče |  |
| zpětná zrcátka | elektricky ovládaná a vyhřívaná |  |
| koberce | gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru; požadovány koberce pocházející z originálního příslušenství výrobce |  |
| pneumatiky, kola | na Vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí Vozidla rezervní kolo, klíč na matice kol a příruční zvedák |  |
| povinná výbava | ANO |  |