TECHNICKÁ SPECIFIKACE

a

DALŠÍ POŽADAVKY / PODMÍNKY

předmět zakázky

Zařízení pro osvit termálních tiskových desek s vysokým rozlišením

CToP

Předmětem této zakázky je pořízení nového nebo zánovního, případně předváděcího hybridního zařízení na osvit termálních tiskových desek s vysokým rozlišením (CToP).

Požadovaná technická specifikace zařízení:

Hybridní zařízení, které bude možné použít jak pro osvit tiskových ofsetových, ale 
i nylopriontových desek ve vysokém rozlišení (10,160 dpi) a filmů DITR nebo LADF. Předpokládáme, že toto hybridní zařízení bude schopné osvítit tiskové desky pro následující tiskové techniky:

- tiskové desky pro mokrý ofset (např. Kodak DITP Gold);

- tiskové desky pro suchý ofset (např. Toray Waterless TAC VG5);

- polyšablonové desky pro Intaglio tloušťka 2,3 mm (např. Nyloprint Digital WS230SD);

- tiskové desky nyloprintové pro letterset tloušťka 0,73mm (např. Nyloprint Digital WS73D);

- tiskové desky pro flexotisk;

a zároveň bude schopno osvítit film (DITR/LADF 0175) v rozsahu níže uvedených formátů a tlouštěk.

|  | Stroj | Formát (mm) | Technologie | Síla (mm) | Registr. systém |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiskové desky | GTO | 510 x 400 | AL desky | 0,15 | BACHER |
|  | KBA | 743 x 557 | AL desky | 0,30 | BACHER 2002 |
|  | KBA |  | NYLOPRINT | 0,73 | BACHER 2002 |
|  | Tiskový stroj B1 | 1060 x 795-820 | AL desky | 0,30 | BACHER 2000 |
|  | Tiskový stroj B1 | 1060 x 795-820 | NYLOPRINT | 0,73 | BACHER 2000 |
|  | Rotačka | 510 x 650 | AL desky | 0,30 | BACHER 2002 |
|  | Rotačka | 510 x 650 | NYLOPRINT | 0,73 | BACHER 2002 |
|  | Simultan II | 760 x 648 | NYLOPRINT | 0,73 | KBA |
|  | Intaglio Color 8 | 750 x 617 | NYLOPRINT | 2,30 | KBA |
| Film | na NYLOPRINT | 1060 x 820 | negativ/diapozitiv |  |  |
|  | sítotisk | max 700 x 500 | diapozitiv |  |  |
|  | sítotisk karty VZ II | max 330 x 450 | diapozitiv |  |  |
|  | ražba | max 800 x 570 | diapozitiv |  |  |

Požadované technické parametry zařízení:

Rozlišení:					10160 dpi

Síla ofsetových desek:			0.15 mm a 0,28-0,30 mm

Síla nyloprintových desek:			0,73 mm a 2,3 mm

Velikost bodu:			 		max. 5μm

Opakovatelnost:				max. ± 0.01 mm

Přesnost:			 		max. ± 0.02 mm

Rozměry stroje a hmotnost:			viz níže v zadání

Vstupní data:					1 bit TIFF formát

Požadovaná kompatibilita:			RIP Prinergy Connect Rtpo

GS Layout Plus / Corwina

Ostatní ujednání, smluvní a obchodní podmínky, jsou uvedeny v kupní smlouvě, která je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Další požadavky na zařízení a jeho dodávku:

- po instalaci a zaškolení obsluhy a údržby bude zahájen 30 denní zkušební provoz;

- spotřební materiál potřebný pro zprovoznění a testování zařízení musí být zahrnut v ceně;

- rozměry stroje a jeho hmotnost: s ohledem na limitované rozměry transportní cesty musí být zařízení dodáno nebo přizpůsobeno takovému stavu, aby bylo možné jej nastěhovat až na místo instalace, kterým je stávající prostor kopírny ve 3.NP (půdorys místnosti je zobrazen v příloze č. 10 ZD Půdorys místa instalace); účastník bude mít možnost se s transportní cestou seznámit před podáním nabídky, viz bod 14 v ZD;

- zakreslit nabízené zařízení do přiloženého půdorysu a předat v rámci nabídky jako:

  - pdf nebo v tištěné formě,

  - elektronické podobě pro CAD program,

- v zařízení musí být použity pouze kvalitní části, součásti a komponenty vyrobené na vysoké celosvětové úrovni;

- kompletní ovládání zařízení (ovládací SW, popisy ovládacích prvků) a servisní menu dle platných směrnic EU a musí být v českém jazyce;

- popisky zařízení musí být v českém jazyce nebo v mezinárodních symbolech;

- zařízení musí být nainstalováno tak, aby jeho provoz vyhovoval technickým
a bezpečnostním normám platným v EU a zároveň musí zařízení splňovat požadavky dle českých norem, které se vztahují na technické provedení tohoto zařízení a bezpečnost práce s ním dle platných předpisů v době jeho dodání;

- účastník poskytuje zadavateli časově neomezené, nevýhradní a pro další případný prodej zařízení přenosné právo k využití počítačových programů, které jsou v předmětu plnění zakázky použity, a to v rámci využití zařízení ke sjednanému účelu (osvit desek a filmů). Zadavatel má právo na využití všech dodaných softwarových produktů v souladu s respektováním autorských práv prodávajícího. Zadavatel však není oprávněn do počítačových programů jakýmkoliv způsobem zasahovat a měnit jejich funkce;

- závazek účastníka, že v případě předváděného nebo repasovaného zařízení bude laser zařízení ke dni předání vykazovat ne více než 5 000 absolvovaných provozních hodin.

Doba a místo dodání

# Termín dodání zařízení: 	nejpozději do 26 týdnů od podpisu smlouvy (6 měsíců)

# Termín zprovoznění a předání do zkušebního provozu: 	5 pracovních dnů od dodání

# Místo plnění/dodání:		STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

# Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika

# (3. NP)