Test kamerové kontroly

Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, požaduje od vybraného dodavatele jako podmínku uzavření smlouvy úspěšný výsledek zkoušky vzorků, tj. test nabízeného typu systému kamerové kontroly (test kamerové kontroly) obdobného tomu, které je zadavatelem požadováno k dodání.

Požadovaný test může probíhat přímo u výrobce zařízení nebo u jiného zákazníka určeného vybraným dodavatelem. Zadavatel akceptuje i předvedení funkcionality nabízeného systému kamerové kontroly v rámci simulace požadovaného procesu.

Pro účely provedení testu zařízení zadavatel předá na základě výzvy ve svém sídle vybranému dodavateli tiskové archy v této sadě:

- potištěné archy, které vybraný dodavatel předal zadavateli v rámci nabídky a sloužily k hodnocení nabídky (byly vybraným dodavatel označeny jako archy pro účely hodnocení nabídky), a

- min. 9 ks archů o rozměru 550 x 465 mm, 80 g/m² zušlechtěný tiskovými technikami ofset a hlubotisk, se simulovanými tiskovými chybami:

  - nečistoty na archu (pecka),

  - zatónovaný tisk,

  - nerovnoměrné vybarvení,

  - chybějící tisk,

  - nekvalitní nános barvy.

Zadavatel požaduje jako výsledek testu kamerové kontroly provést nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne předání tiskových archů úspěšný test funkcionality systému kamerové kontroly na již potištěných arších dle předchozího odstavce, a to za účasti zástupců vybraného dodavatele a zadavatele.

Přesný termín a místo provedení testu kamerové kontroly bude určen na základě dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Kontaktní osoba zadavatele bude uvedena ve výzvě dle čl. 16.2 zadávací dokumentace. Kontaktní osoba vybraného dodavatele bude uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Zadavatel v rámci provedení testu kamerové kontroly zkontroluje stav tiskových archů dle požadovaných zadávacích podmínek, a to především z pohledu požadované kamerové kontroly kvality tisku.

V případě zjištění nedostatků nebo odchylek při kontrole stavu doručených tiskových archů v rámci kamerové kontroly, zadavatel vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.

Archy, které zadavatel předal vybranému dodavateli k provedení testu kamerové kontroly, převezme zadavatel od vybraného dodavatele zpět po dokončení testu kamerové kontroly.