TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel poptává dodání 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) nových šestimístných osobních automobilů - velkoprostorových s celoprosklenou karosérií kombi, kategorie M1, se dvěma nápravami, z nichž jedna je poháněna čtyřválcovým čtyřdobým vznětovým motorem spalujícím motorovou naftu s max. zdvihovým objemem 2.500 cm3, s min. výkonem 85 kW, s min. točivým momentem 320 Nm, s max. emisemi CO2 při kombinovaném (smíšeném) provozu 200 g/km splňujícím emisní normu EURO 5, s max. spotřebou pohonných hmot pro kombinovaný (smíšený) provoz 7,5 l/100 km, s minimálně šestistupňovou mechanickou (manuální) převodovkou, s max. celkovou délkou automobilu 5.500 mm, s max. celkovou výškou v nenaloženém stavu 2.050 mm, s min. výškou prostoru pro cestující 1.300 mm, s min. šířkou prostoru pro cestující 1.600 mm, s min. délkou prostoru pro cestující 2.600 mm v základních odstínech barvy karosérie nejlépe v odstínech červené a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé vyjma střechy, s látkovými potahy sedadel.

Zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního automobilu:

- Airbag řidiče a spolujezdce

- Hlavové opěrky pro všechny cestující

- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče

- Výškově seřiditelný volant

- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče s loketní (a bederní opěrkou)

- Protiblokovací systém

- Posilovač řízení

- Elektronický stabilizační systém automobilu

- Elektronický rozdělovač brzdné síly

- Brzdový asistent

- Kotoučové brzdy na všech kolech

- Halogenové světlomety

- Automatická funkce světel pro denní svícení

- Přední mlhové světlomety

- Tónované zasklení (v prostoru pro cestující s omezenou propustností 5%)

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- Klimatizace min. poloautomatická

- Klimatizace v prostoru pro cestující

- Výdechy ventilace v prostoru pro cestující – vzadu, min. 4ks

- Nezávislé horkovzdušné topení

- Pylový filtr nebo filtr s aktivním uhlím

- Rádio s USB a ovládáním na volantu

- Zabudované reproduktory (min. 4 ks)

- Dveře zavazadelníku výklopné nahoru

- Dveře prostoru pro cestující posuvné na pravé straně automobilu

- Podlaha z lehce udržovatelných krytin (např. Guma, PVC, atd.) v celém prostoru

- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem

- Tempomat

- Multifunkční volant

- Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce

- Otevírací okno v prostoru pro cestující – vlevo

- Elektricky vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

- Parkovací senzory min. vzadu

- Tažné zařízení

- Palubní počítač (min. průměrná spotřeba)

- Sedadla ve dvou řadách (3+0+3), všechny originální od výrobce vč. ukotvení

- Samostatně sklopné opěradlo sedadla ve druhé řadě - vpravo

- Nástupní madlo pro cestující - vzadu

- Zvýšená kapacita baterie a alternátoru

- Druhá baterie

- Povinná výbava vozidla

- Kompletní sada kol pro zimní a letní provoz

- Rezervní kolo

Nadstandartní výbava*

- Adaptér Schuco „samec“ na CEE „samici“ v délce kabelu min. 2.500 mm

- Venkovní zásuvka elektrického přívodu x CEE

- Sinusový měnič s automatickým dobíječem vč. dálkového ovládání min. 12V/2.000 W

- Rozvod 230 V po vozidle vč. revize

- Rozvod 12 V po vozidle vč. revize

- Rozvod propojovacího USB kabelu počítače s tiskárnou

- Zásuvka USB nabíjecí dvojitá – 1ks

- Zásuvka 12 V – 2 ks

- Zásuvka 230 V – 4 ks

- Stropní svítidla, LED pásky v barvě: bílá teplá, délky min 1.200 mm – 3 ks (zapínatelná samostatně)

- Polohovací stůl s nohou a uchycením ke karoserii ve dvou polohách (deska stolu o rozměrech cca 1.200x800 mm (š x h), polohy desky stolu cca: 700 mm a 300 mm)

- Lavice s otevíracím víkem a úložným prostorem se třemi dělícími stěnami (o rozměrech cca 450x1.600x450 mm (v x š x h))

- Vestavěný ukládací box se třemi regálovými vanami a dvěma dělícími stěnami v každé vaně vč. protiskluzových podložek (o rozměrech cca 1.100x1.000x380 mm (v x š x h))

- Přenosná elektrocentrála o výkonu min. 2.000 W vč. výfuku v délce min. 1.500 mm

Nadstandardní výbava – rozmístění*

* Rozmístění nadstandardní výbavy a případná úprava jejích parametrů musí být před zabudováním do vozidla odsouhlaseno zadavatelem a v souladu s vyhláškou č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# Footnotes

Dle ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví, Druhy silničních vozidel, Definice základních pojmů.

Dle platných právních předpisů.

Dle §32, odst. 1,6, 7 a 11 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplněk dle odst. 11 v počtu 9 ks.

Na vozidle v době předání použity pneumatiky dle §40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Sada nepoužitá na vozidle bude připravena při převzetí zboží v obalech (např. . polyetylenové pytle).