# Příloha smlouvy č. 1

# Technická specifikace pokutových bloků

| Název tiskopisu | Provedení | Rozměr (v mm) | Počet listů (částí bloků) | Vnitřní listy: Část „A“ (Originál) | Vnitřní listy: Část „B“ (1. kopie) | Vnitřní listy: Část „C“ (2. kopie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloky na pokuty na místě nezaplacené | Blok | 140 x 100 | 50 (1 + 2 kopie) (část A, B, C bloku) | Oboustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva, sedmimístné číslování | Průpisem totožné s částí „A“ bloku, dvoustranně potištěné, barevnost 2/1, papír 53 gr., CFB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, sedmimístné číslování. | Průpisem totožné s částí „A“ a „B“ bloku, jednostranně potištěné, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, sedmimístné číslování. |
| Bloky na pokuty na místě zaplacené | Blok | 140 x 100 | 20 (1 + 1 kopie) (část A, B bloku) | Oboustranně potištěné, barevnost 5/1, rastr gilošovaný, papír NCR 60 gr., CB (samopropisovací), perforace svislá, 10 mm zleva., sedmimístné číslování | Průpisem totožné s částí „A“ bloku, jednostranně potištěná, barevnost 2/0, papír 55 gr., CF, (samopropisovací), bez svislé perforace. Ve spodní části nanesena neutralizační barva, sedmimístné číslování. | --- |

# Tisk na šířku shora uvedeného formátu

Vazba  V2 – lepená u třílistých bloků, V3 – šitá a lepená u dvoulistých bloků.

Obálka - kartonová, papír 170 g, bílý, potisk 2/1.

Podložka - plastová, rozměr  97 x 130 mm, tloušťka 0,4 mm. Podložka bude součástí bloku.

Ochranné prvky:

- Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude tisk neviditelnou UV barvou.

- Na prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude v horním rohu naaplikován horkou ražbou parciální hologram s nosným designem „CZ“

velikosti 15 mm a ochranným prvkem v hologramu proti jeho padělání.

- Na všech prvních (vnitřních) listech u všech bloků (část „A“) bude speciální barvou (tvořenou dvěma vrstvami dvou barev na sobě) vytištěna pole

s ochrannou proti vymazání textu zahřátím.

- Ve vybraném místě v textu na všech listech je skrytý text v mikropísmu.

V Praze dne 14. 4. 2016