TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Generální oprava

Výměna náhradních dílů, řídícího počítače a upgrade ovládacího panelu

Tlačítka, pojistky, nové sensory, repase hydrauliky roztěracího válce a hydraulických pump

GENERÁLNÍ OPRAVA V STC (PRAHA)

Kompletní demontáž všech zařízení

Instalace náhradních dílů

Konečná kompletace

Spuštění do provozu

Test tisku

Akceptační test (2 dny - 8'000 str./h - 1 směna / den)

DOKUMENTACE

Nová dokumentace – 2 výtisky v anglickém jazyce

Dokumentace v papírové podobě a na CD

NÁHRADNÍ DÍLY

Nakladač

Mabeg- Feeder

E-320

List 2

Výměna pozice 14,15,16,21

List 3

Výměna pozice 13,14,15,17

List 5

Výměna pozice 40,41,44,45,46,47,50,51,52,53,54,55,55,56,57,60,62,63,64

List 6

Výměna pozice 10

B+E- 295

Nová postranní náložky I

Archový nakladač

Skupina: 123

Výměna pozice 35,36,42,77,82

Skupina 125

Výměna pozice 22,38,47,48,49,53,57,67,73,92,95,100

Skupina 126

Výměna pozice 04,09,13,14,15,17,18,27,32,34,42,46,50,55,56,57,58,59,60,61,62,65,74,76

Skupina 127

Výměna pozice 04,09,10,25,34,41,51,61,62,86,94

Skupina 133

Výměna pozice 17,27,29,40,50,56,61,62,74

Skupina 135

Výměna pozice 39,41,43,45,65,66,67,68,69,70,71,74,75,84,89,93,106,109,110,116,121,122,130,144,145

Skupina 152

Výměna pozice 11,16,20,23,25,26,27,28,32,41,42,43,46

Skupina 154

Výměna pozice 06,07,08,09,34,35

Skupina 155

Výměna pozice 01,02,05,06,07,08,17,033,34,38,39,41

Skupina 156

Výměna pozice 06,15,20,21,34,38,47

Skupina 161

Výměna pozice 29

Skupina 162

Výměna pozice 07,11,36,38,64,70,87

Tisková jednotka

Skupina 210

Výměna pozice 16

Skupina 221

Výměna pozice 31,41,47,62,83

Skupina 244

Výměna pozice 60,78,138,139

Skupina 246

Výměna pozice 44,45,47,48,52

Skupina 260

Výměna pozice 11,12,16,20,23,24,25,26

Inkoustová jednotka rub a líc

Skupina 303

Výměna pozice 16,25,27

Skupina 333

Výměna pozice 32,34,35,44,45

Další pouze pro jeden válec z důvodu poškození 13,22,36,48,53,66

Skupina 336

Výměna pozice 09,24,30,37,39,58,64

Skupina 339

Výměna pozice 41,63,73,74,75,76,78,79

Skupina 319

Výměna pozice 04,05,07,20,23,24,34,38,40,45,52,53,59,61,67,68,73

Všeobecné

Generální oprava hydraulické pumpy.

Výměna flexibilních hydraulických hadic inkoustových jednotek, rotující jednotky, nový motor pro sací válec pohonu vykladače

Elektrika

Výměna stávajícího kontrolního systému T300 s T100 na nejnovější kontrolní systém s kontrolním panelem s Windows.

Skládá se z:

Výměna kontrolního systému T300 ve stávajícím rozvaděči za nejnovější kontrolní systém

Dodatečné vybavení (výměna) záložního kontrolního systému T300 za nejnovější kontrolní systém

Výměna kontrolního panelu VT100 za nový kontrolní panel s Windows.

Sinus modul

Nová jednotka časování

Náhradní díly

Dokumentace

Hardware, Software

Informace

Výměna kontrolního systému musí korespondovat s bezpečnostními standardy z roku výroby stroje. S inovací implementace 2 kanálové bezpečnostní funkce. To znamená, že v případě chyby v prvním kontrolním systému se stroj zastaví druhým kontrolním systémem.

Pro nový kontrolní systém musí být garantována dodávka náhradních dílů nebo kompatibilních částí pro systém po dobu 10 let od podpisu Předávacího protokolu.

Kontrolní panel – jeden pult

Nový hlavní pohon

Funkce

Agregát hlavního pohonu je hlavní pohon pro kompletní stroj.

Umístění

Agregát je umístěn v rozvaděči (frekvenční transformátor) a na tiskové jednotce.

Díly

Nový transformátor v hlavním rozvaděči.

Nový hlavní motor se spojovacími díly k hlavní hnací hřídeli.

Ultrazvukový detektor podání dvojitého archu

Funkce

Funkcí je detekce podání dvojitého archu z nakladače stroje.

Pokud senzor zjistí podání dvojitého archu, zastaví posunovač archů a arch nejde dále do stroje.

Tiskař musí dvojarch odstranit.

Umístění

Ultrazvukový detektor podání dvojitého archu je umístěn v agregátu nakladače mezi postaranními náložkami

Oscilační pohon válce roztěru

Funkce

Oscilační pohon válce je elektronická komponenta, která kontroluje oscilaci (roztěr) válce.

Umístění

Pohon je umístěn v inkoustových jednotkách rub a líc

Termoregulační jednotka

Kompaktní jednotka pro automatickou kontrolu teploty distribučních válců stroje.

Teplota je kontrolována cirkulací vody ve dvou nezávislých uzavřených okruzích, tj.:

Inkoustová jednotka rub

Inkoustová jednotka líc

Jednotka musí obsahovat:

Vodní nádrž, kapacita cca 200 l.

Automaticky naplňovaný ventil, bezpečnostní ventil a expanzní nádobu.

Výměník tepla pro chlazení v otevřeném okruhu za použití vody

Recyklační pumpa mezi nádrží a výměníkem tepla pro chlazení

2 termoregulační moduly, každý se skládá z:

cirkulační pumpa

3-cestné motorizované ventily

termočlánek

elektrický ohřívač

měřič průtoku

vzduchová tryska

Elektronická ovládací skříňka vhodná pro Arcnet komunikaci s konzolí tiskového stroje v případě vzdálené instalace jednotky.

Čelní panel vybavený dotykovým displejem pro kontrolní operace.

Dodávka musí obsahovat:

Sadu flexibilních hadic pro připojení tiskového stroje. (délka max.: 50 m)

50 kg antikorozní tekutiny pro zavedení do vodní nádrže.

Sada náhradních dílů pro uvedení do provozu.

Požadované technické informace

Teplota vody v cirkulujících obvodech  	nastavitelné od 20° do 90°C

Studená voda - potřeba	max. 3000 l/h

Studená voda - tlak	> 2 bar

Ztráta tlaku uvnitř výměníku tepla	100 kPa

Elektrické napájení	3-phase AC 15 kW

Přibližná váha v provozním stavu	max. 1100 kg