Specifikace předmětu veřejné zakázky

- 110 ks WAN směrovačů  - typ A

Směrovač musí mít modulární architekturu s možností přidávat moduly rozhraní dle budoucí potřeby.

Směrovač musí podporovat šifrování aplikačního provozu s využitím technologie IPSec a s podporou Suite-B šifrovacích algoritmů definovaných v RFC 6379. Je požadována hardwarová podpora šifrování ve směrovači.

Směrovače musí zajistit plnou podporu IP adresace a směrovacích protokolů pro IPv4 a IPv6 s minimálními požadavky na směrovací protokoly OSPFv2/v3, BGPv4 a Multiprotocol BGP.

Směrovač musí plně podporovat pokročilé mechanismy pro řízení kvality služeb (QoS) včetně Hierarchical QoS, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých aplikačních kategoriích a definici prioritní fronty pro provoz IP telefonie.

Směrovač musí mít plnou podporu IPv6 služeb jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, Multicast a QoS. Směrovače musí podporovat technologii DualStack (IPv4 a IPv6).

Směrovač musí plně podporovat monitorování aplikačních toků (všech paketů) s využitím technologie NetFlow nebo ekvivalentní technologie a musí obsahovat nástroje pro on-line měření kvality přenosové infrastruktury.

Přesná požadovaná funkční specifikace WAN směrovače typu A je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 1 Funkční specifikace WAN směrovače- typ A

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 110 ks WAN směrovačů typ A |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ zařízení | Směrovač |  |
| Formát zařízení | Modulární |  |
| Požadovaný počet portů GigabitEthernet | 2x10/100/1000Base-TX, 1x1000BASE-X s volitelným fyzickým rozhraním |  |
| Interní AC napájecí zdroj | ANO |  |
| Min. 3 volné sloty pro rozšiřující moduly | ANO |  |
| Možnost instalovat LAN modul s min. 24x 10/100/1000Base-TX porty s podporou PoE+ napájení | ANO |  |
| Směrování IPv4 | ANO |  |
| Směrování IPv6 | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |  |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| uRPF | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| MP BGP | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 30 |  |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |  |
| IPv6 Multicast (PIM SM, PIM SSM) | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Shaping and Policing | ANO |  |
| Class Based and Priority queuing | ANO |  |
| Rate Limiting | ANO |  |
| Hierarchical QoS | ANO, min. 3 úrovně |  |
| RSVP | ANO |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |
| ACL na rozhraní IN/OUT | ANO |  |
| Zone-based firewall | ANO |  |
| IPSec AES-GCM-256 | ANO |  |
| Hardwarová akcelerace šifrování pro IPSec AES-GCM-256 | ANO |  |
| Minimální propustnost směrovače (IMIX provoz) při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS | 90Mb/s |  |
| Možnost zvýšit propustnost směrovače (IMIX provoz) při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS, např. formou licence | ANO, min. na 270Mb/s |  |
| IKEv2 | ANO |  |
| SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami | ANO |  |
| Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |

- 185 ks přístupový LAN přepínač 48 portů a 108 ks přístupový LAN přepínač 24 portů

Přístupový LAN přepínač musí mít stohovatelnou nebo modulární architekturu.

Přístupový LAN přepínač musí podporovat standardy pro napájení po Ethernetu (PoE) dle norem 802.3af a  802.3at.

Přístupový LAN přepínač musí podporovat zabezpečení portů dle standardu 802.1x.

Přístupový LAN přepínač musí podporovat optimalizaci IP multicast provozu (IGMP a MLD snooping).

Přístupový LAN přepínač musí umožnit zabezpečení na L2 portech proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy a ochranu proti neautorizovaným službám DHCP.

Přístupový LAN přepínač musí plně podporovat řízení kvality služeb (QoS) s možností definice frontování, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) s možností omezení a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých kategoriích a definici prioritní fronty.

Přístupový LAN přepínač musí plně podporovat IPv6 protokoly a služby jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, ACL a QoS. Přepínač musí podporovat funkcionalitu IPv6 First Hop Security (minimálně IPv6 RA guard a DHCPv6 snooping).

Přístupový LAN přepínač musí plně podporovat monitorování aplikačních toků (všech paketů) s využitím technologie NetFlow nebo ekvivalentní technologie pro účely detekce anomálních datových toků a bezpečnostních útoků.

Přesná požadovaná funkční specifikace přístupového LAN přepínače je uvedena v následujících tabulkách.

Tabulka 2 Funkční specifikace přístupového LAN přepínače – 48 portů

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 185 ks LAN přepínačů - 48 portů |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Stohovatelný nebo modulární |  |
| V případě stohovatelného přepínače možnost rozšířit přepínač o dedikovaný stohovací modul | ANO |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu/min. počet slotů v šasi | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu/min. kapacita per slot modulárního šasi | 160Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu nebo šasi | ANO |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE napájením | 48 |  |
| Minimální počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4 |  |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 64 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| RADIUS CoA | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping) | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| PACL, VACL | ANO |  |
| IEEE 802.1ae na 1GE uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 390W |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| Možnost automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Integrovaný WLAN kontrolér | ANO |  |
| Vyhodnocování kvality signálu bezdrátové sítě v reálném čase, zpracování a reakce na informace o rušivých signálech (interference) z AP | ANO |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování | ANO |  |
| Aplikace QoS per WLAN AP, WLAN SSID, WLAN klient | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |

Tabulka 3 Funkční specifikace přístupového LAN přepínače – 24 portů

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 108 ks LAN přepínačů - 24 portů |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Typ přepínače | L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Stohovatelný nebo modulární |  |
| V případě stohovatelného přepínače možnost rozšířit přepínač o dedikovaný stohovací modul | ANO |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu/min. počet slotů v šasi | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu/min. kapacita per slot modulárního šasi | 160Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu nebo šasi | ANO |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE napájením | 24 |  |
| Minimální počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4 |  |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 64 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| RADIUS CoA | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping) | ANO |  |
| IPv6 ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| PACL, VACL | ANO |  |
| IEEE 802.1ae na 1GE uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| IEEE 802.3af | ANO |  |
| IEEE 802.3at | ANO |  |
| Minimální PoE budget | 390W |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| Možnost automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Integrovaný WLAN kontrolér | ANO |  |
| Vyhodnocování kvality signálu bezdrátové sítě v reálném čase, zpracování a reakce na informace o rušivých signálech (interference) z AP | ANO |  |
| Podpora 802.11i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování | ANO |  |
| Aplikace QoS per WLAN AP, WLAN SSID, WLAN klient | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |  |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |

- Komunikační moduly

K implementaci síťových prvků je počítáno s 325 transceiver moduly.

V současné době je v rámci LAN provozováno 285ks optických 1000Base-SX transceiver modulů od společnosti Cisco Systems – typové označení GLC-SX-MM a GLC-SX-MMD na duplexních multimodových trasách.

Dále pak 40ks optických transceiver modulů 1000Base-LX/LH od společnosti Cisco Systems – typové označení GLC-LH-SM a GLC-LH-SMD na duplexních singlemodových trasách.

Zadavatel v rámci ochrany investic doporučuje, aby tyto transceivery byly nadále použitelné i v novém řešení. Pokud uchazeč nabídne řešení, které tyto transceivery nebude podporovat, musí jeho řešení obsahovat i definovaný počet transceiver modulů potřebných pro propojení LAN. Tyto transceivery musí být plně podporované výrobcem aktivních prvků a toto musí být potvrzeno prohlášením výrobce dodávaných aktivních prvků.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 40 ks Singlemode SFP (LC) transceivery |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| 285 ks Multimode SFP (LC) transceivery |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |

- Nástroj pro řízení přístupu do sítě a podpůrné aplikace

Nabídka musí obsahovat nástroj pro řízení přístupu a kontrolu politik pro drátové, bezdrátové a VPN platformy a podpůrné aplikace umožňující jednoduchou správu MAC address a lokalizaci zařízení.

- 2 ks zařízení pro řízení přístupu včetně podpory pro 10.000 současných koncových zařízení

Zadavatel v rámci obměny plánuje zlepšení úrovně síťového zabezpečení infrastruktury proti neoprávněnému přístupu.

Zadavatel se rozhodl k nasazení řešení, které umožní:

- Identifikaci koncového zařízení

- Autentizaci koncových zařízení (uživatelů)

- Autorizaci koncových zařízení (uživatelů)

- Logování přístupů připojovaných zařízení (uživatelů)

Řešení musí být schopné splnit výše zmíněné body v síti LAN/ Wi-Fi/ VPN, zároveň ověřit identitu uživatele koncového zařízení s cílem zajistit, že jen oprávněným zařízením a uživatelům bude umožněno přistoupit na do LAN/Wi-Fi/VPN  infrastruktury Zadavatele.

Mezi další vlastnosti, které řešení musí poskytovat, patří:

- Schopnost registrovat zařízení interních/externích zaměstnanců

- Automatický proces vydávání certifikátů na registrované zařízení

- Nastavení síťových profilů na zařízeních a vydávání certifikátů

- Možnost kontroly, zda zařízení splňuje definované bezpečnostní parametry (kontrola může být provedena dotazem na externí aplikaci, poskytující tyto údaje)

Tyto dodatečné vlastnosti jsou nazývány společným názvem BYOD (Bring Your Own Device) a MDM (Mobile Device Management).

Řešení musí umět zpracovávat požadavky zasílané protokoly RADIUS (NAC) a TACACS+ (síťová administrace).

Řešení musí zajistit ověření pro 10.000 současných zařízení, a pokud je tato funkcionalita samostatně licencována, musí cena zahrnovat i příslušné poplatky včetně podpory.

Zadavatel požaduje řešení postavené na technologii, která bude spravována centrálně. V případě výpadku centrálního serveru nebude ohrožen chod sítě.  MDM řešení může být provozován na dedikovaném HW. Zadavatel v rámci zakázky požaduje od dodavatele pomoc při návrhu změn provozních procesů a postupů.

Tabulka 4 Funkční specifikace nástroje pro řízení a kontrolu přístupu

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 2 ks zařízení pro řízení přístupu včetně funkcionality a podpory pro 10.000 současných koncových zařízení |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Obecná charakteristika ověřovacího řešení |
| Centralizovaný systém pro ověřování uživatelů, klasifikaci zařízení, řízení přístupu k síti a guest přístup definující pravidla přístupu k síti v závislosti na kontextu připojení (uživatel, typ zařízení, stav zařízení, místo připojení apod.) | ANO |  |
| Ve spolupráci s aktivními prvky (LAN přepínači, bezdrátovými AP nebo řídícími moduly, VPN branami) poskytuje ochranu před neoprávněným přístupem k pevné LAN síti, bezdrátové wifi síti (metodou 802.1x) a pro VPN přístup | ANO |  |
| Poskytuje AAA funkce (viz níže) | ANO |  |
| Podporuje klasifikaci připojených zařízení a řízení přístupu na základě této klasifikace (Network Admission Control) | ANO |  |
| Podporuje centralizované nebo distribuované nasazení pro vysokou odolnost a rozšiřování kapacity | ANO |  |
| Umožňuje snadné zálohování, rychlou a úplnou obnovu konfigurace | ANO |  |
| Je dostupné ve formě Appliance (hardware i software podporovaný jedním výrobcem) | ANO |  |
| Je dostupné ve formě Virtuálního stroje na platformách ESX nebo ESXi | ANO |  |
| AAA funkce (ověřování, autorizace a záznamy o průběhu připojování uživatelů a zařízení k síti) |
| Podporované protokoly |
| RADIUS pro autentizaci, autorizaci, logování | ANO |  |
| proxy funkce pro externí RADIUS | ANO |  |
| TACACS+ pro autentizaci, autorizaci a logování | ANO |  |
| TACACS+ pro funkci TACACS+ proxy | ANO |  |
| PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, EAP – MD5, Protected EAP (PEAP), EAP-TLS, PEAP-TLS, EAP-FAST,EAP-TTLS | ANO |  |
| Podporované databáze uživatelů (s možností definovat pořadí průchodu |
| Interní (pro uživatele i koncová zařízení) | ANO |  |
| Active Directory | ANO |  |
| Active Directory – více nezávislých domén | ANO |  |
| LDAP (RFC 2251) | ANO |  |
| RADIUS Token indentity source (RFC 2865) | ANO |  |
| RSA RADIUS token server | ANO |  |
| Ověřování certifikátu koncových stanic/uživatelů na základě definovaného pole z certifikátu. | ANO |  |
| Ověřování uživatelů a zařízení |
| Ověření uživatelů heslem nebo certifikátem | ANO |  |
| Ověření MAC adresou připojovaného zařízení | ANO |  |
| Rozpoznávání typu koncových zařízení a jejich stavu |
| Automatické rozpoznávání a klasifikace připojených zařízení (PC, telefonů, tabletů, mobilních telefonů apod.) ve spolupráci se síťovou infrastrukturou | ANO |  |
| Předdefinované profily pro běžná mobilní zařízení (zařízení s OS Android, SymbianOS, Apple, Blackberry, HTC) | ANO |  |
| Autorizace: pružný systém pro definici pravidel pro přístup k síti |
| Řízení přístupu k síti pomocí filtrů nebo přiřazením do VLAN sítě podle uživatele (role, skupiny), stavu a typu koncového zařízení (viz výše), místa připojení, historie připojení | ANO |  |
| Omezení přístupu k síti pomocí filtrů aplikovaných na vstupu do sítě | ANO |  |
| Omezení přístupu k síti pomocí filtrů aplikovaných na výstupu ze sítě | ANO |  |
| Podpora Change of Authorization (CoA, RFC 3576) | ANO |  |
| Možnost jednoduše identifikovat/označit přenášená data uživatele (rámce) v chráněné oblasti | ANO |  |
| Accounting |
| Zaznamenávání aktivity uživatelů a zařízení připojených k síti | ANO |  |
| Dotazovací systém, korelace záznamů, centralizované výkazy | ANO |  |
| Systém pro sledování výstrah (úspěšná/neúspěšná přihlašování, neaktivita, stav systému AAA, dostupnost externích databází, aktivita filtrů) | ANO |  |
| Funkce GUEST serveru |
| Vytváření časově omezených oprávnění pro přístup k síti nebo do internetu pro hosty, externí spolupracovníky apod. ve fixních LAN i WiFi | ANO |  |
| Oprávnění přidělovaná správcem přístupu přes portál pro snadné vytváření dočasných účtů | ANO |  |
| Samoobslužný portál pro uživatele | ANO |  |
| Další vlastnosti |
| Aktivace šifrování MACSec (IEEE 802.1ae) pro připojená zařízení (pokud MACSec podporují) | ANO |  |
| Integrace s MDM systémy | ANO |  |
| Funkce pro správu ověřovacího systému |
| Centralizovaná správa | ANO |  |
| Definice rolí administrátorů a úrovní přístupu k ověřovacímu systému | ANO |  |
| Zjednodušení správy vytvářeními skupin uživatelů, koncových a síťových zařízení | ANO |  |
| Grafické rozhraní pro definici pravidel přístupu k síti | ANO |  |
| Grafické rozhraní pro monitorování, definici výkazů, řešení problémů | ANO |  |
| Diagnostika problémů (systémová, údaje o chybách přihlašování, TCP dump, packet capture) | ANO |  |
| Zaznamenávání událostí na externí syslog server | ANO |  |
| Podpora SNMPv3 | ANO |  |
| NTP pro synchronizaci času | ANO |  |
| SMTP pro zasílání zpráv a výstrah přes e-mail | ANO |  |
| Centrální server musí umět autorizovat mobilních zařízení do wifi sítě na základě kontroly jejich „zdraví“ (kontrola, zda zařízení není rootnuto, má antivir, …) pomocí napojeného MDM systému Zákazníka (Mobile Iron) | ANO |  |

- Podpůrná aplikace pro správu MAC adres

Nabídka musí obsahovat aplikaci, která dokáže spravovat databázi velkého množství MAC adres. Aplikace musí umožňovat přidávání a odebíraní MAC adress kontraktorů, interních zaměstnanců, počítačů určených k nové instalaci nebo k reinstalaci a speciálních zařízení. Musí mít uživatelsky přívětivé rozhraní, aby s ní mohli operátoři helpdesk podpory Zadavatele co nejefektivněji pracovat. Tato aplikace bude sloužit k ovládání nástroje pro řízení, kontrolu a monitoring přístupu do sítě. Dále musí umět řídit přístup do jednotlivých částí aplikace na základě ověření uživatele z AD a jeho členství ve skupinách. Práce s MAC adresami musí být umožněna manuálně (administrátor na základě oprávnění v Active Directory dokáže změnit záznamy v databázi) a automaticky, kdy MAC adresy budou odbírány ze systému na základě časového faktoru. Aplikace musí být schopná pracovat v HA režimu.

Aplikace musí umožnit auditování akcí prováděných administrátory při práci s jednotlivými MAC adresami. Aplikace musí umožňovat přístup pouze v režimu ReadOnly.

Zadavatel požaduje řešení, které bude postaveno na technologii, která bude spravována centrálně. V případě výpadku centrálního serveru nebude ohrožen chod sítě. MDM řešení může být provozováno na dedikovaném HW.

- Podpůrná aplikace pro lokalizaci zařízení

Nabídka musí také obsahovat aplikaci, která poskytne komplexní informace o stavu a umístění zařízení na portu přepínače. Musí umět resolvovat MAC adresu vůči síťovému jménu (jméno uživatele nebo počítače) a na základě těchto informací poskytnout informace o přepínači, do kterého je zařízení připojeno včetně historie událostí na daném portu.

Tabulka 5 Funkční specifikace podpůrných aplikací

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Podpůrná aplikace pro správu MAC adres |
| Výrobce aplikace | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Podpora funkcionality hromadného přidávání a mazání MAC adres v autentizačním systému | ANO |  |
| Podpora funkcionality manuálního přidávání a mazání MAC adres v autentizačním systému | ANO |  |
| Podpora funkcionality Wake On LAN pro zařízení v prostědí 802.1x | ANO |  |
| Umožnit řízení přístupu různých uživatelů v rámci aplikace | ANO |  |
| Umožnit rozlišení read-only / read-write přístupu v rámci aplikace | ANO |  |
| Umožnit uživatelsky přívětivou správu aplikace prostřednictvím webového rozhraní | ANO |  |
| Umožnit jednoduchou blokaci přístupu vybraným zařízením | ANO |  |
| Umožnit funkcionalitu aplikace v rámci HA clusteru | ANO |  |
| Podpora auditovacích akcí | ANO |  |
| Podpůrná aplikace pro lokalizaci zařízení |
| Výrobce aplikace | Uvedení výrobce |  |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla |  |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu |  |
| Umožnit funkcionalitu vyhledání portu, na kterém je uživatel připojen | ANO |  |
| Umožnit zjištění stavu autentizace příslušného portu | ANO |  |
| Umožnit zjištění stavu autentizace vybraného uživatele | ANO |  |
| Umožnit správu síťových přepínačů v rámci aplikace | ANO |  |
| Umožnit funkcionalitu aplikace v rámci HA clusteru | ANO |  |

Komentář k technické specifikaci:

Zadavatel ve sloupci “Požadovaná funkcionalita/vlastnost“ zadal minimální požadované parametry poptávaných zařízení. Pokud nebudou tyto minimální požadavky splněny, bude taková nabídka vyřazena  v rámci posouzení nabídek.

Uchazeč v poli „Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení“ vyplní konkrétní parametry nabízeného zařízení.

Poznámka: Specifikace jsou minimální. Uchazeč může nabídnout vyšší úroveň konfigurace, toto zvýšení parametrů však nemá vliv na hodnocení nabídky.

Požadavky na předvedení funkcionalit

Zadavatel požaduje po dodavateli před uzavřením kupní smlouvy prokázání funkcionality implementovaného systému v prostředí zadavatele dle jednotlivých bodů požadavků se zaměřením na funkce:

Tabulka 6 Popis funkčních testů

| Testovaná funkcionalita | Možný výsledek | Výsledek |
| --- | --- | --- |
| WAN směrovač - typ A |
| Detekce přímo připojených zařízení |
| 1 | Detekce přímo připojeného zařízení pomocí LLDP | ANO/NE |  |
| 2 | Detekce přímo připojeného zařízení pomocí CDP | ANO/NE |  |
| Routing |
| 3 | OSPF pro IPv4 | ANO/NE |  |
| 4 | OSPF pro IPv6 | ANO/NE |  |
| 5 | OSPF pro IPv4 a IPv6 běžící současně | ANO/NE |  |
| 6 | OSPF autentizace MD5 | ANO/NE |  |
| 7 | BGPv4 | ANO/NE |  |
| 8 | Podpora 4 byte AS number v BGP | ANO/NE |  |
| 9 | BGP Multiprotocol Support | ANO/NE |  |
| 10 | Generic Routing Encapsulation (GRE) | ANO/NE |  |
| 11 | Multipoint Generic Routing Encapsulation (mGRE) | ANO/NE |  |
| 12 | Unicast Reverse path check (uRPF) | ANO/NE |  |
| 13 | Virtualizace směrovacích tabulek – VRF nebo kompatibilní | ANO/NE |  |
| 14 | Alespoň 30 oddělených a nezávislých routovacích tabulek | ANO/NE |  |
| 15 | Protokoly a služby per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO/NE |  |
| 16 | Policy based routing na základě ACL | ANO/NE |  |
| 17 | First Hop Redundancy protokol pro IPv4 | ANO/NE |  |
| 18 | First Hop Redundancy protokol pro IPv6 | ANO/NE |  |
| Multicast |
| 19 | IGMP v3 | ANO/NE |  |
| 20 | MLD v2 | ANO/NE |  |
| 21 | PIM Sparse Mode | ANO/NE |  |
| 22 | PIM Dense Mode | ANO/NE |  |
| 23 | PIM Sparse-Dense Mode | ANO/NE |  |
| 24 | PIM Source Specific Multicast | ANO/NE |  |
| Bezpečnost |
| 25 | ACL na rozhraní IN/OUT | ANO/NE |  |
| 26 | Zone-based firewall | ANO/NE |  |
| 27 | Šifrování GRE tunelů | ANO/NE |  |
| 28 | IPSec AES-GCM-256 | ANO/NE |  |
| 29 | Propustnost minimálně 90 Mbit (IMIX provoz) při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS | ANO/NE |  |
| 30 | Zvýšení propustnosti směrovače na alespoň 270 Mbit (IMIX provoz) při aktivovaných službách IPSec šifrování a QoS, např. formou licence | ANO/NE |  |
| 31 | IKEv2 | ANO/NE |  |
| 32 | SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO/NE |  |
| 33 | Vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami | ANO/NE |  |
| 34 | Vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO/NE |  |
| 35 | Ochrana Control Plane směrovače před DoS útoky | ANO/NE |  |
| Monitorování Aplikačních toků |
| 36 | Monitorování vstupních a výstupních toků na interface současně | ANO/NE |  |
| 37 | Monitoring bez vlivu na výkonnost zařízení | ANO/NE |  |
| 38 | Monitoring bez vlivu na propustnost zařízení | ANO/NE |  |
| 39 | Monitoring IPv4 a IPv6 | ANO/NE |  |
| 40 | Lokální zobrazení shromážděných dat na směrovači | ANO/NE |  |
| 41 | Export dat ve formátu Netflow v9 | ANO/NE |  |
| 42 | Export dat ve formátu IPFIX | ANO/NE |  |
| 43 | Monitoring všech procházejících paketů (nesamplovaný) | ANO/NE |  |
| 44 | Detekce a klasifikace aplikačních dat procházejících směrovačem až do 7. vrstvy OSI modelu (Deep Packet Inspection) | ANO/NE |  |
| 45 | Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO/NE |  |
| Quality of Service |
| 46 | Klasifikace procházející dopravy na základě CoS | ANO/NE |  |
| 47 | Klasifikace procházející dopravy na základě DSCP | ANO/NE |  |
| 48 | Klasifikace procházející dopravy na základě ACL | ANO/NE |  |
| 49 | Klasifikace procházející dopravy na základě analýzy až 7. vrstvy OSI modelu | ANO/NE |  |
| 50 | Značení procházející dopravy pomocí CoS | ANO/NE |  |
| 51 | Značení procházející dopravy pomocí DSCP | ANO/NE |  |
| 52 | Zařazování procházejícího provozu do front na základě dříve rozlišených tříd dopravy | ANO/NE |  |
| 53 | Prioritní fronta pro citlivé aplikace jako je voice a video | ANO/NE |  |
| 54 | Definice šířky pásma pro jednotlivé fronty | ANO/NE |  |
| 55 | Definice délky jednotlivých front | ANO/NE |  |
| 56 | Shaping odcházejícího provozu | ANO/NE |  |
| 57 | Policing odcházejícího a přicházejícího provozu | ANO/NE |  |
| 58 | Rate-limiting odcházejícího a přicházejícího provozu | ANO/NE |  |
| 59 | RSVP | ANO/NE |  |
| 60 | Hierarchický QoS, minimálně 3 úrovně | ANO/NE |  |
| Přístupový LAN přepínač 48 portů |
| Napájecí zdroje a ventilátory |
| 1 | Redundantní napájecí zdroje | ANO/NE |  |
| 2 | Redundantní ventilátory | ANO/NE |  |
| 3 | Plnohodnotná funkce přepínače v případě výpadku kteréhokoliv redundantního prvku | ANO/NE |  |
| 4 | Výpadek redundantního prvku nezpůsobí ztrátu konektivity připojeného zařízení | ANO/NE |  |
| 5 | U PoE zařízení nesmí dojít v případě výpadku zdroje k výpadku napájení | ANO/NE |  |
| 6 | Všechny redundantní prvky jsou vyměnitelné za chodu a to bez dopadu na provoz procházející přepínačem | ANO/NE |  |
| Napájení po datovém kabelu |
| 7 | Napájení koncového zařízení 15W (802.2af) | ANO/NE |  |
| 8 | Napájení koncového zařízení 30W (802.3at) | ANO/NE |  |
| 9 | Napájení až 13x 30W současně | ANO/NE |  |
| 10 | Napájení až 13x 30W současně při jediném funkčním napájecím zdroji | ANO/NE |  |
| Detekce přímo připojených zařízení |
| 11 | Detekce přímo připojeného zařízení pomocí LLDP | ANO/NE |  |
| 12 | Detekce přímo připojeného zařízení pomocí CDP | ANO/NE |  |
| VLAN |
| 13 | Vytvoření VLAN v rozsahu 1 - 4094 | ANO/NE |  |
| 14 | 1000 aktivních a funkčních VLAN zároveň | ANO/NE |  |
| 15 | Tagování 802.1Q | ANO/NE |  |
| 16 | Tagování 802.1Q v 802.1Q | ANO/NE |  |
| 17 | Centralizovaná zpráva VLAN databáze | ANO/NE |  |
| 18 | Zařízení slouží jako řídící prvek pro zprávu VLAN databáze | ANO/NE |  |
| 19 | VLAN databáze je chráněna proti nežádoucím změnám | ANO/NE |  |
| 20 | VLAN databáze může být změněna pouze na centrálním prvku | ANO/NE |  |
| 21 | VLAN databáze je chráněna heslem | ANO/NE |  |
| Spanning Tree Protocol |
| 22 | 802.1w – RSTP | ANO/NE |  |
| 23 | Zpětná kompatibilita s 802.1D – STP | ANO/NE |  |
| 24 | Samostatná STP instance pro alespoň 128 VLAN | ANO/NE |  |
| 25 | Zařízení připraveno na nasazení 802.1s – MSTP | ANO/NE |  |
| 26 | Šíření MSTP konfigurace mezi přepínači z centrálního přepínače | ANO/NE |  |
| 27 | Možnost měnit konfiguraci MSTP regionu pouze na centrálním přepínači | ANO/NE |  |
| 28 | Konfigurace MSTP chráněna heslem | ANO/NE |  |
| 29 | Porty ke koncovým zařízením přecházejí okamžitě do stavu forwarding | ANO/NE |  |
| 30 | Ochrana koncových portů proti připojení nežádoucího přepínače na základě kontroly přijímaných BPDU | ANO/NE |  |
| 31 | Ochrana proti změně STP centrálního switche | ANO/NE |  |
| 32 | Zabránění vzniku smyčky v případě, že port přestane dostávat BPDU (jednosměrná smyčka) | ANO/NE |  |
| 33 | Detekce jednosměrné linky (optické i metalické) mechanismem nezávislým na STP (UDLD nebo kompatibilní) | ANO/NE |  |
| Routing |
| 34 | OSPF pro IPv4 | ANO/NE |  |
| 35 | OSPF pro IPv6 | ANO/NE |  |
| 36 | OSPF pro IPv4 a IPv6 běžící současně | ANO/NE |  |
| 37 | OSPF autentizace MD5 | ANO/NE |  |
| 38 | First Hop Redundancy protokol pro IPv4 | ANO/NE |  |
| 39 | First Hop Redundancy protokol pro IPv6 | ANO/NE |  |
| 40 | Unicast Reverse path check (uRPF) | ANO/NE |  |
| Multicast |
| 41 | IGMP snooping v3 | ANO/NE |  |
| 42 | MLD snooping v2 | ANO/NE |  |
| 43 | PIM Sparse Mode | ANO/NE |  |
| 44 | PIM Dense Mode | ANO/NE |  |
| 45 | PIM Sparse-Dense Mode | ANO/NE |  |
| 46 | PIM Source Specific Multicast | ANO/NE |  |
| Bezpečnost |
| 47 | Limitování počtu povolených MAC adres na port | ANO/NE |  |
| 48 | 802.1x ověřování koncových zařízení | ANO/NE |  |
| 49 | Ochrana proti podvržení DHCP serveru | ANO/NE |  |
| 50 | Ochrana proti podvržení DHCP release a decline zpráv | ANO/NE |  |
| 51 | Kontrola MAC adresy v DHCP request zprávě vůči MAC adrese v ethernetovém rámci (Ochrana proti DoS) | ANO/NE |  |
| 52 | DHCP messages rate-limiting (Ochrana proti DoS) | ANO/NE |  |
| 53 | Ochrana proti podvržení IP adresy | ANO/NE |  |
| 54 | Ochrana proti podvržení MAC adresy | ANO/NE |  |
| 55 | Ochrana proti podvržení ARP zprávy – kontrola a ověření jednotlivých polí v ARP zprávě | ANO/NE |  |
| 56 | ARP messages rate-limiting (Ochrana proti DoS) | ANO/NE |  |
| 57 | Ochrana proti podvržení DHCPv6 serveru | ANO/NE |  |
| 58 | Ochrana proti podvržení IPv6 Router Advertisement | ANO/NE |  |
| 59 | Ochrana proti podvržení IPv6 Neighbor Discovery | ANO/NE |  |
| 60 | Ochrana proti podvržení IPv6 adresy | ANO/NE |  |
| 61 | 802.1ae – MACsec, line-rate šifrování na L2 | ANO/NE |  |
| 62 | 802.1ae mezi přepínači | ANO/NE |  |
| 63 | 802.1ae ke koncovým stanicím | ANO/NE |  |
| 64 | Ochrana Control Plane přepínače před DoS útoky | ANO/NE |  |
| Monitorování Aplikačních toků |
| 65 | Monitorování vstupních a výstupních toků na interface současně | ANO/NE |  |
| 66 | Monitoring bez vlivu na výkonnost zařízení | ANO/NE |  |
| 67 | Monitoring bez vlivu na propustnost zařízení | ANO/NE |  |
| 68 | Monitoring IPv4 a IPv6 | ANO/NE |  |
| 69 | Lokální zobrazení shromážděných dat na přepínači | ANO/NE |  |
| 70 | Export dat ve formátu Netflow v9 | ANO/NE |  |
| 71 | Export dat ve formátu IPFIX | ANO/NE |  |
| 72 | Monitoring všech procházejících paketů (nesamplovaný) | ANO/NE |  |
| Quality of Service |
| 73 | Klasifikace procházející dopravy na základě CoS | ANO/NE |  |
| 74 | Klasifikace procházející dopravy na základě DSCP | ANO/NE |  |
| 75 | Klasifikace procházející dopravy na základě ACL | ANO/NE |  |
| 76 | Značení procházející dopravy pomocí CoS | ANO/NE |  |
| 77 | Značení procházející dopravy pomocí DSCP | ANO/NE |  |
| 78 | Zařazování procházejícího provozu do front na základě dříve rozlišených tříd dopravy | ANO/NE |  |
| 79 | Prioritní fronta pro citlivé aplikace jako je voice a video | ANO/NE |  |
| 80 | Definice šířky pásma pro jednotlivé fronty | ANO/NE |  |
| 81 | Definice délky jednotlivých front | ANO/NE |  |
| 82 | Shaping odcházejícího provozu | ANO/NE |  |
| 83 | Policing odcházejícího a přicházejícího provozu | ANO/NE |  |
| 84 | Hierarchický QoS, minimálně 2 úrovně | ANO/NE |  |
| Řízení přístupu do sítě |
| 85 | Aplikovat critical VLAN v případě nedostupnosti AAA | ANO/NE |  |
| 86 | VLAN loadbalancing | ANO/NE |  |
| 87 | Umožnit Radius CoA | ANO/NE |  |
| Přístupový LAN přepínač 24 portů |
| Napájecí zdroje a ventilátory |
| 1 | Redundantní napájecí zdroje | ANO/NE |  |
| 2 | Redundantní ventilátory | ANO/NE |  |
| 3 | Plnohodnotná funkce přepínače v případě výpadku kteréhokoliv redundantního prvku | ANO/NE |  |
| 4 | Výpadek redundantního prvku nezpůsobí ztrátu konektivity připojeného zařízení | ANO/NE |  |
| 5 | U PoE zařízení nesmí dojít v případě výpadku zdroje k výpadku napájení | ANO/NE |  |
| 6 | Všechny redundantní prvky jsou vyměnitelné za chodu a to bez dopadu na provoz procházející přepínačem | ANO/NE |  |
| Napájení po datovém kabelu |
| 7 | Napájení koncového zařízení 15W (802.2af) | ANO/NE |  |
| 8 | Napájení koncového zařízení 30W (802.3at) | ANO/NE |  |
| 9 | Napájení až 13x 30W současně | ANO/NE |  |
| 10 | Napájení až 13x 30W současně při jediném funkčním napájecím zdroji | ANO/NE |  |
| Detekce přímo připojených zařízení |
| 11 | Detekce přímo připojeného zařízení pomocí LLDP | ANO/NE |  |
| 12 | Detekce přímo připojeného zařízení pomocí CDP | ANO/NE |  |
| VLAN |
| 13 | Vytvoření VLAN v rozsahu 1 - 4094 | ANO/NE |  |
| 14 | 1000 aktivních a funkčních VLAN zároveň | ANO/NE |  |
| 15 | Tagování 802.1Q | ANO/NE |  |
| 16 | Tagování 802.1Q v 802.1Q | ANO/NE |  |
| 17 | Centralizovaná zpráva VLAN databáze | ANO/NE |  |
| 18 | Zařízení slouží jako řídící prvek pro zprávu VLAN databáze | ANO/NE |  |
| 19 | VLAN databáze je chráněna proti nežádoucím změnám | ANO/NE |  |
| 20 | VLAN databáze může být změněna pouze na centrálním prvku | ANO/NE |  |
| 21 | VLAN databáze je chráněna heslem | ANO/NE |  |
| Spanning Tree Protocol |
| 22 | 802.1w – RSTP | ANO/NE |  |
| 23 | Zpětná kompatibilita s 802.1D – STP | ANO/NE |  |
| 24 | Samostatná STP instance pro alespoň 128 VLAN | ANO/NE |  |
| 25 | Zařízení připraveno na nasazení 802.1s – MSTP | ANO/NE |  |
| 26 | Šíření MSTP konfigurace mezi přepínači z centrálního přepínače | ANO/NE |  |
| 27 | Možnost měnit konfiguraci MSTP regionu pouze na centrálním přepínači | ANO/NE |  |
| 28 | Konfigurace MSTP chráněna heslem | ANO/NE |  |
| 29 | Porty ke koncovým zařízením přecházejí okamžitě do stavu forwarding | ANO/NE |  |
| 30 | Ochrana koncových portů proti připojení nežádoucího přepínače na základě kontroly přijímaných BPDU | ANO/NE |  |
| 31 | Ochrana proti změně STP centrálního switche | ANO/NE |  |
| 32 | Zabránění vzniku smyčky v případě, že port přestane dostávat BPDU (jednosměrná smyčka) | ANO/NE |  |
| 33 | Detekce jednosměrné linky (optické i metalické) mechanismem nezávislým na STP (UDLD nebo kompatibilní) | ANO/NE |  |
| Routing |
| 34 | OSPF pro IPv4 | ANO/NE |  |
| 35 | OSPF pro IPv6 | ANO/NE |  |
| 36 | OSPF pro IPv4 a IPv6 běžící současně | ANO/NE |  |
| 37 | OSPF autentizace MD5 | ANO/NE |  |
| 38 | First Hop Redundancy protokol pro IPv4 | ANO/NE |  |
| 39 | First Hop Redundancy protokol pro IPv6 | ANO/NE |  |
| 40 | Unicast Reverse path check (uRPF) | ANO/NE |  |
| Multicast |
| 41 | IGMP snooping v3 | ANO/NE |  |
| 42 | MLD snooping v2 | ANO/NE |  |
| 43 | PIM Sparse Mode | ANO/NE |  |
| 44 | PIM Dense Mode | ANO/NE |  |
| 45 | PIM Sparse-Dense Mode | ANO/NE |  |
| 46 | PIM Source Specific Multicast | ANO/NE |  |
| Bezpečnost |
| 47 | Limitování počtu povolených MAC adres na port | ANO/NE |  |
| 48 | 802.1x ověřování koncových zařízení | ANO/NE |  |
| 49 | Ochrana proti podvržení DHCP serveru | ANO/NE |  |
| 50 | Ochrana proti podvržení DHCP release a decline zpráv | ANO/NE |  |
| 51 | Kontrola MAC adresy v DHCP request zprávě vůči MAC adrese v ethernetovém rámci (Ochrana proti DoS) | ANO/NE |  |
| 52 | DHCP messages rate-limiting (Ochrana proti DoS) | ANO/NE |  |
| 53 | Ochrana proti podvržení IP adresy | ANO/NE |  |
| 54 | Ochrana proti podvržení MAC adresy | ANO/NE |  |
| 55 | Ochrana proti podvržení ARP zprávy – kontrola a ověření jednotlivých polí v ARP zprávě | ANO/NE |  |
| 56 | ARP messages rate-limiting (Ochrana proti DoS) | ANO/NE |  |
| 57 | Ochrana proti podvržení DHCPv6 serveru | ANO/NE |  |
| 58 | Ochrana proti podvržení IPv6 Router Advertisement | ANO/NE |  |
| 59 | Ochrana proti podvržení IPv6 Neighbor Discovery | ANO/NE |  |
| 60 | Ochrana proti podvržení IPv6 adresy | ANO/NE |  |
| 61 | 802.1ae – MACsec, line-rate šifrování na L2 | ANO/NE |  |
| 62 | 802.1ae mezi přepínači | ANO/NE |  |
| 63 | 802.1ae ke koncovým stanicím | ANO/NE |  |
| 64 | Ochrana Control Plane přepínače před DoS útoky | ANO/NE |  |
| Monitorování Aplikačních toků |
| 65 | Monitorování vstupních a výstupních toků na interface současně | ANO/NE |  |
| 66 | Monitoring bez vlivu na výkonnost zařízení | ANO/NE |  |
| 67 | Monitoring bez vlivu na propustnost zařízení | ANO/NE |  |
| 68 | Monitoring IPv4 a IPv6 | ANO/NE |  |
| 69 | Lokální zobrazení shromážděných dat na přepínači | ANO/NE |  |
| 70 | Export dat ve formátu Netflow v9 | ANO/NE |  |
| 71 | Export dat ve formátu IPFIX | ANO/NE |  |
| 72 | Monitoring všech procházejících paketů (nesamplovaný) | ANO/NE |  |
| Quality of Service |
| 73 | Klasifikace procházející dopravy na základě CoS | ANO/NE |  |
| 74 | Klasifikace procházející dopravy na základě DSCP | ANO/NE |  |
| 75 | Klasifikace procházející dopravy na základě ACL | ANO/NE |  |
| 76 | Značení procházející dopravy pomocí CoS | ANO/NE |  |
| 77 | Značení procházející dopravy pomocí DSCP | ANO/NE |  |
| 78 | Zařazování procházejícího provozu do front na základě dříve rozlišených tříd dopravy | ANO/NE |  |
| 79 | Prioritní fronta pro citlivé aplikace jako je voice a video | ANO/NE |  |
| 80 | Definice šířky pásma pro jednotlivé fronty | ANO/NE |  |
| 81 | Definice délky jednotlivých front | ANO/NE |  |
| 82 | Shaping odcházejícího provozu | ANO/NE |  |
| 83 | Policing odcházejícího a přicházejícího provozu | ANO/NE |  |
| 84 | Hierarchický QoS, minimálně 2 úrovně | ANO/NE |  |
| Řízení přístupu do sítě |
| 85 | Aplikovat critical VLAN v případě nedostupnosti AAA | ANO/NE |  |
| 86 | VLAN loadbalancing | ANO/NE |  |
| 87 | Umožnit Radius CoA | ANO/NE |  |
| Nástroje pro řízení, kontrolu a monitoring přístupu do sítě |
| Systém pro řízení přístupu do sítě |
| 1 | Ověřit možnost redundance/loadbalancingu RADIUS komunikace | ANO/NE |  |
| 2 | Ověřit, že autentizační systém umožňuje autorizaci pomocí Jména, nebo čísla VLAN | ANO/NE |  |
| 3 | Ověřit možnost zasílat autorizaci pomocí downloable access listu | ANO/NE |  |
| 4 | Ověřit autentizaci koncového zařízení na základě MAC adresy | ANO/NE |  |
| 5 | Ověřit možnost monitorování aktuálních přístupů do sítě včetně historie | ANO/NE |  |
| 6 | Ověřit možnost zasílání autentizačních informací pomocí syslog protokolu (UDP, TCP, Secure TCP) | ANO/NE |  |
| 7 | Autentizační server umožňuje ověřování certifikátů koncových stanic / uživatelů | ANO/NE |  |
| 8 | Ověřit funkcionalitu stavu certifikátu metodou CRL | ANO/NE |  |
| 9 | Ověřit funkcionalitu stavu certifikátu metodou OCSP | ANO/NE |  |
| 10 | Ověřit funkcionalitu autentizace IP telefonu do VOICE domény | ANO/NE |  |
| 11 | Ověřit, že autentizační server je schopen být integrován do více MS AD, které nejsou ve vzájemném „trustu“. | ANO/NE |  |
| 12 | Ověřit, že integrace s doménou může být provedena pomocí MS KERBEROS protokolu | ANO/NE |  |
| 13 | Ověřit, že autentizační server umožňuje načítání uživatelských skupin z AD | ANO/NE |  |
| 14 | Ověřit, že autentizační server umožňuje načítání vlastností objektu typu uživatel | ANO/NE |  |
| 15 | Ověřit, že autentizační server umožňuje načítání atributů objektu typu machine | ANO/NE |  |
| 16 | Ověřit podporu Radius CoA | ANO/NE |  |
| 17 | Ověřit, že autentizační server je schopen shromažďovat informace o typu koncových zařízení | ANO/NE |  |
| 18 | Ověřit, že autentizační server umožňuje odmítnout vpustit do sítě nedoménového uživatele přihlašujícího se na doménovém zařízení | ANO/NE |  |
| 19 | Zakomponovat ověřování mobilní laboratoře | ANO/NE |  |
| Podpůrná aplikace pro správu MAC adres |
| 20 | Ověřit možnost hromadného přidávání MAC adres do autentizačního systému | ANO/NE |  |
| 21 | Ověřit možnost hromadného mazání MAC adres z autentizačního systému | ANO/NE |  |
| 22 | Ověřit možnost manuálního přidávání MAC adres do autentizačního systému | ANO/NE |  |
| 23 | Ověřit možnost manuálního mazání MAC adres z autentizačního systému | ANO/NE |  |
| 24 | Ověřit funkcionalitu Wake On LAN | ANO/NE |  |
| 25 | Předvést možnost řízení přístupu různých uživatelů a uživatelských skupin v rámci aplikace | ANO/NE |  |
| 26 | Předvést možnost rozlišení read-only / read-write přístupu v rámci aplikace | ANO/NE |  |
| 27 | Předvést funkcionalitu umožnění přístupu na základě Sponzorského účtu | ANO/NE |  |
| 28 | Předvést možnost hlídání času validity MAC adres a jejich automatické mazání z databáze autentizačního systému | ANO/NE |  |
| 29 | Předvést postup blokace přístupu vybraným zařízením | ANO/NE |  |
| 30 | Předvést možnost samostatné správy konfigurace aplikace prostřednictvím webového rozhraní | ANO/NE |  |
| Podpůrná aplikace pro lokalizaci zařízení |
| 31 | Předvést funkcionalitu vyhledání portu, na kterém je uživatel připojen | ANO/NE |  |
| 32 | Zjištění stavu autentizace příslušného portu | ANO/NE |  |
| 33 | Zjištění stavu autentizace vybraného uživatele | ANO/NE |  |
| 34 | Předvést správu síťových přepínačů v rámci aplikace | ANO/NE |  |

Povinností dodavatele je zajistit pro předvedení v rámci prokázání funkcionalit veškeré nabízené produkty včetně nezbytných licencí a všechny potřebné nástroje pro simulaci provozu a měření požadovaných hodnot.