Specifikace bezpečnostního rentgenu zásilek v letištním provozu

- Dvoupohledový (dual-view) bezpečnostní rentgen zásilek

- Minimální rozměry inspekčního tunelu: 100x100 cm (Š x V)

- Maximální rozměry přístroje: 3600 x 1600 x 1800 mm (D x Š x V)

- Minimální délka pásu před vstupem do inspekčního tunelu: 690 mm

- Výška dopravníku pro napojení do stávajícího dopravníkového systému: dopravník musí být výškově nastavitelný na výšku 600 mm

- Minimální nosnost dopravníku:165 kg rozloženě

- Rychlost dopravníku: 18-23 cm/s

- Sken zavazadla: spouštěný automaticky v obou směrech pohybu pásu

- Materiálové provedení: díly v okolí pohyblivého pásu a mechanicky exponované díly v okolí vstupu a výstupu z tunelu musí být z nerezové oceli pro zvýšenou odolnost proti opotřebení

- Napájení: 230V +- 10% / 50Hz

- Provozní podmínky: teplota 0-40°C,  relativní vlhkost 10-90%, nekondenzující

- Rozlišení materiálů: zařízení musí být schopno barevně rozlišit materiály v závislosti na atomové hmotnosti ve 3 barvách (oranžová – organický materiál, zelená – smíšený mat. modrá – anorganický mat.)

- Výrobcem garantované prozáření oceli: min.35mm v každém pohledu

- Výrobcem garantované rozlišení měděného vodiče: min.39AWG (0,09mm) v každém pohledu

- Uživatelské prostředí: veškeré menu a uživatelský manuál v českém jazyce

- Ovládání: součástí dodávky musí být dva monitory s rychlým zobrazením a dva ovládací pulty (s klávesnicemi) umístitelné do 10m od přístroje

- Obrazové funkce: systém musí umožňovat úpravu nasnímaného obrazu v reálném čase s plynulým zvětšováním detailů a v režimech organické/anorganické odkrývání, negativní zobrazení, vysoká/nízká penetrace, variabilní zobrazení hran, optimalizace kontrastu

- Podpora záznamu o provedené kontrole: čas, datum, vyhledávání v záznamu

- Archiv kontroly: automatické a ruční ukládání min. 30000 RTG obrazů do paměti, možnost přenosů obrazů z paměti na USB paměť FLASH a následného tisku. Přístroj musí umožňovat import a export obrazů ve formátu HIF. Tento formát je aktuálně využíván na přístrojích obdobného zaměření a zadavatel požaduje plnou kompatibilitu pro zachování procesu sdílení již získaných obrazů.

- Trénink operátorů: tréninkový systém operátorů přímo na RTG přístroji – projekce uložených zavazadel a automatické vkládání nebezpečných předmětů do těchto projekcí, s možností vytvoření vlastní knihovny zavazadel a nebezpečných předmětů, se statistikami úspěšnosti operátorů, včetně základní knihovny nebezpečných obrazů (min. 1000 obrázků).

- Pomocné funkce: indikace neprozářitelných předmětů, indikace přítomnosti materiálu na základě protonového čísla (skupina drogy, výbušniny), synchronizace času přístroje pomocí NTP serveru (není součástí dodávky),

- Rentgen nesmí poškodit: film o citlivosti min.1600 ISO a magnetické nosiče dat

- Radiační bezpečnost: přístroj musí indikovat stav X-RAY ON ve všech směrech od přístroje a na ovládacím pultu, dále musí obsahovat minimálně čtyři STOP tlačítka přímo na přístroji a alespoň jedno STOP tlačítko na ovládacím pultu, přístroj musí obsahovat ochranný systém olověných žaluzií s tloušťkou materiálu Pb min = 0,35mm. Dávka na inspekci nesmí překročit 5µS/h